## Slide 1: ЛЕКЦИЯ 9 СТАНДАРТНЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: Общие сведения по языкам программирования контроллеров
Языки программирования ПЛК во многом определяются конкретными приложениями, а также требованиями современных сложных распределенных систем управления.
Историческое развитие ПЛК привело к возникновению разных решений, связанных с конкретным производителем и в той или иной степени удовлетворяющих общим стандартам (DIN 19239, 19237, 40719 Part 6 и VDI 2880). Однако элементы языков, несмотря на похожесть, у разных производителей отличались, существовали машинно-зависимые особенности языков, которые приходилось учитывать.
Для решения этой проблемы в феврале 1993 года международная организация по стандартизации IEC приняла и выпустила стандарт IEC-61131-3 (МЭК-61131-3), описывающий синтаксис и семантику пяти языков программирования ПЛК.
<number>
<number>
существенно снизить затраты на разработку прикладного программного обеспечения контроллеров
обеспечить его переносимость с одного контроллера на другой
Использование стандартных языков и компьютерных средств программирования позволяет:

## Slide 3: 5 языков программирования контроллеров
LD (Ladder Diagram) – вариант класса языков релейно-контактных схем;
FBD (Functional Block Diagram) – аналогичен функциональной схеме электронного устройства с использованием логических элементов;
SFC (Sequential Function Chart) – язык диаграммного типа, аналогичный блок-схемам алгоритмов;
ST (Structured Text) – текстовый высокоуровневый язык общего назначения, по синтаксису напоминает Паскаль;
IL (Instruction List) – текстовый язык низкого уровня, по синтаксису напоминает Ассемблер.
<number>
Стандартные языки программирования контроллеров
(в соответствии со стандартом МЭК-61131-3)
<number>

## Slide 4: LD
Язык LD – графический язык, основанный на принципах релейно-контактных схем (элементами релейно-контактной логики являются: контакты, обмотки реле, вертикальные и горизонтальные перемычки и др.) с возможностью использования большого количества различных функциональных блоков.
Язык релейных схем существует со времен Т. Эдисона и адаптирован к ПЛК в начале 70-х годов прошлого века. Впервые появился в пакетах программирования ПЛК компаний Allen-Bradly и Modicon. Символика этого языка была заимствована из проектирования в области электротехники.
Достоинствами языка LD являются: представление программы в виде электрического потока (близок специалистам по электротехнике), наличие простых правил, использование только булевых выражений. Язык LD имеет большой круг пользователей, рационален для ручной оптимизации специфических критических мест кода.
<number>
<number>

## Slide 5: FBD
Язык FBD – это полностью графический язык высокого уровня, обеспечивающий управление потоками данных, включающих все типы. Позволяет использовать очень мощные алгоритмы простым вызовом функций и функциональных блоков, имеет большую библиотеку блоков, удовлетворяет непрерывным динамическим процессам, хорош для сложных вещей подобно ПИД-регуляторам, массивам и т. д.
FBD заимствует символику булевой алгебры и, так как булевы символы имеют входы и выходы, которые могут быть соединены между собой, FBD более эффективен для представления структурной информации, чем язык релейно-контактных схем.
FBD замечателен для небольших приложений.
<number>
<number>

## Slide 6: SFC
Язык SFC предложен в 1979 году как графический язык, предназначенный для описания функций последовательных операций и позволяющий ясно и однозначно определить желаемое поведение системы управления.
Отличается строгим математическим определением. Удобен для описания как последовательных процессов, так и пакетных или параллельных процессов, легко комбинируется с другими языками. Обеспечивает улучшение понимания оборудования при формировании модели приложения. Обладает развитыми механизмами синхронизации. Использует простые динамические правила.
Диагностика языка SFC позволяет обнаружить ошибки проекта до того, как приложение тестируется в режиме “online”. Интерактивно анимируемый язык SFC также служит для облегчения диагностики оборудования и ошибок системы управления и после ввода в действие. Использование языка SFC как диагностического инструмента может уменьшать среднее время устранения таких неполадок. SFC широко принят как стандарт в Европе.
Языки SFC и ST, в паре составляющие полную и завершенную среду для программирования ПЛК, не всегда удовлетворяют пользователей, например, из-за быстродействия или невозможности доступа к системным ресурсам, что заставляет прибегать к использованию языков типа С, который не входит в стандарт IEC 61131-3.
<number>
<number>

## Slide 7: ST
Язык ST является текстовым языком высокого уровня (типа Паскаля). Был популярен в середине 70-х годов XX века для сложных компьютерных приложений. Служит для создания процедур со сложной логикой. Может использоваться как в главных программах, так и в теле функции или FBD, а также для описания действий внутри элементов редакторов SFC. Обладает высокой читабельностью исходного кода:
ключевые слова, такие как AND, OR, NOT, IF, THEN, ELSE, WHILE (и т. д.) легко понимаемы;
прост в сопровождении, если имена переменных понятны, имеются комментарии, код хорошо структурирован.
<number>
<number>

## Slide 8: IL
Язык IL является языком низкого (машинного) уровня, что существенно облегчает, например, условный или безусловный вызов функциональных блоков и функций, выполнение назначений и условных или безусловных переходов внутри секции, похож на Ассемблер. Язык IL позволяет создавать высокоэффективные и оптимизированные функции. Его можно рекомендовать для написания наиболее критических мест в программе.
Ассемблероподобные языки использовались для программирования компьютеров в 50-е годы XX века и все еще предлагаются некоторыми изготовителями ПЛК, особенно программистами, поддерживающими микроРС. Корни языка IL лежат в языке STEPS компании Siemens. IL можно программировать с помощью любого текстового редактора.
<number>
<number>

## Slide 9: СТРУКТУРА СТАНДАРТА МЭК-61131-3
Стандарт определяет языки программирования, синтаксис, вид объектов, структуру ПО, объявление переменных.
Стандарт описывает детально синтаксис языков программирования, поэтому пользователь найдет один и тот же синтаксис во всех пакетах, поддерживающих стандарт, будь то пакет ISaGRAF компании CJ International или пакет Concept и Unity компании Schneider Electric. Графическое представление прикладных программ – это типичная особенность программирования ПЛК.
Программирование логики ведется с применением языков SFC, LD, FBD, IL, ST, а также дополнительных интерактивных редакторов для описания переменных, определений и конфигурации ввода/вывода.
Все языки программирования контроллеров взаимоувязаны – для них стандарт определяет единые модели ПО, функциональных блоков и модель собственно программирования. Стандартизированы общие элементы этих языков и, прежде всего, используемые символы, типы данных и переменные.
Определены функции и функциональные блоки, их декларации, наборы стандартных функций и функциональных блоков, понятия программ на этих языках.
Стандарт определяет и такие общие элементы, как конфигурации, ресурсы, пути доступа, задачи.
Все это дает возможность программирования на любом из этих языков с обеспечением генерации кодов единой программы. Языки программирования определены в стандарте таким образом, что допускают разработку приложений на их смеси, которая впоследствии собирается в единую исполняемую программу. Кроме того, стандарт открыт для использования других языков программирования. И, наконец, в стандарте рассмотрена специфика каждого из языков.
<number>
<number>
языки программирования
детально синтаксис языков программирования
для языков программирования единые модели ПО, функциональных блоков и модель собственно программирования
функции и функциональные блоки
языки программирования, синтаксис, вид объектов, структуру ПО, объявление переменных
Стандарт определяет:

## Slide 10: Требования к языкам программирования для ПЛК
наглядное описание автоматизируемых технологических процессов и дальнейшая отладка в терминах исходного описания;
мобильность – способность к переносу на различные аппаратные и операционные платформы;
эффективное исполнение программы в реальном времени (РВ).
<number>
Контроллер Modicon
Программа для контроллера на языке FBD
Система управления технологическим процессом в РВ

## Slide 11: Задачи управления объектом (пункт 1)
Наглядность описания определяется характером объекта и 4-мя задачами по управлению объектом:
1 Задачи параллельной обработки большого числа логических контуров (сотен и тысяч) с обработкой исполнительных действий при наступлении тех или иных событий. В основе логического контура лежит проверка истинности логической функции от нескольких переменных, а событие равнозначно истинности этой функции. Задачи такого рода характерны, например, для таких технологических объектов, как электростанции, химические производства и производства по переработке нефти. Задача адекватно и наглядно описывается системой булевых уравнений.
Все языки стандарта, за исключением SFC, хорошо подходят для описания подобных задач, поскольку они или содержат в себе средство представления булевых функций (языки IL, ST), или являются графической формой их отображения (языки LD, FBD).
<number>
<number>

## Slide 12: Задачи управления объектом (пункт 2)
2 Задачи управления процессом, проходящим в своем развитии через ряд состояний (шагов, стадий). Переход от одного состояния к другому происходит по событиям, формируемым по сигналам датчиков процесса. Такие задачи управления возникают, например, при управлении транспортно-складскими системами, агрегатными станками, робототехническими комплексами, характерны они и для объектов, перечисленных в п. 1, в частности при пуске и останове турбины и др.
Задачи данного типа наиболее наглядно представляются автоматными моделями. В стандарте такая модель строится с использованием языка SFC (разметка состояний, логика управления) и любого другого языка (описание действий, связанных с состоянием, и событий, предписывающих смену состояний).
Подобные задачи могут быть полностью представлены с помощью других языков стандарта, например языка FBD с использованием элементов памяти – триггеров, но в этом случае автоматная модель будет выражена неявно.
<number>
Работа языка SFC

## Slide 13: Задачи управления объектом (пункт 3)
3 Задачи автоматического регулирования (ПИД-законы, нечеткое управление и т. д.) встречаются практически везде.
Здесь, как правило, используются библиотеки заранее разработанных компонентов – графических блоков для языков LD и FBD и подпрограмм для языков ST и IL.
4 Задачи управления распределенными технологическими объектами; оптимизационные; задачи, связанные с интеллектуальным анализом данных.
Задачи такого типа решаются в сложных технологических объектах типа химических производств. Здесь в качестве средств адекватного описания могут использоваться языки ST, универсальные типа С, С++, Паскаль, сценарные типа Visual Basic, объектно-ориентированные типа Java.
<number>
<number>
Программа на языке FBD с использованием блока ПИД (регулятор)

## Slide 14: Мобильность языков
то есть способность к переносу на различные аппаратные и операционные платформы, может поддерживаться для языков стандарта в случае использования пакета от одного разработчика.
Это связано с невозможностью сосуществования в одной разработке программ на одинаковых языках от разных поставщиков, так как требования стандарта IEC 61131-3 носят рекомендательный характер, а значит, приводят к различиям в реализации языков у разных производителей.
<number>
Интегрированный пакет ISaGRAF
SCADA-система Trace Mode
Язык SFC

## Slide 15: Эффективное исполнение в РВ
дает ответ, насколько быстро сможет отреагировать система управления (ПЛК) на произошедшее событие. Обычно используется понятие «временной цикл», т. е. заранее задаваемый интервал времени, например, в диапазоне 10-300 мс, в течение которого ПЛК сможет гарантированно отреагировать на входное воздействие. Для обеспечения более быстрой реакции служат так называемые инициативные сигналы, которые обрабатываются по прерыванию (от десятков до сотен микросекунд).
Для широкого круга приложений задача обеспечения требуемого временного цикла решается достаточно легко благодаря высокому быстродействию процессоров, используемых в ПЛК. Например, в контроллерах Modicon применяются процессоры компании Intel от Intel 286 до Pentium. Тем не менее, здесь есть одна проблема: неэффективное использование процессора при управлении объектами, в которых осуществляется в основном обработка логической информации, при которой используется только один разряд из 32. Если найти решение этой проблемы, то, по крайней мере, можно будет понизить класс применяемого процессора, что выгодно по экономическим соображениям.
<number>
Интерфейс Unity
Контроллер Modicon
Процессор Intel Pentium

## Slide 16: Ограничения стандарта МЭК-61131-3
не фиксируется имя задач;
размер графического редактора оставляется на выбор пользователя;
нет минимального количества функций, готовых к реализации;
если используется имя по стандарту (функциональный блок и т. п.), то оно должно соответствовать стандарту;
сервисные утилиты и средства разработки и отладки приложения (редакторы, языки, документирование и т. п.) не определены;
нет точных правил выполнения программы;
не описана конвертируемость языков.
Сертификата IEC 61131-3 на сегодня не существует, нет определенного «класса соответствия». Каждый разработчик, объявивший свое соответствие норме, должен представить документацию таблиц соответствия, а также список дополнительных расширений.
<number>
<number>
не фиксируется имя задач
размер графического редактора оставляется на выбор пользователя
нет минимального количества функций, готовых к реализации;
если используется имя по стандарту, то оно должно соответствовать стандарту
сервисные утилиты и средства разработки и отладки приложения не определены;
нет точных правил выполнения программы;
не описана конвертируемость языков.

## Slide 17: Преимущества стандарта
для конечных пользователей
Разнообразие стандартных языков позволяет каждую функцию приложения запрограммировать наиболее подходящим для данной задачи языком. Следование стандарту позволяет разработчикам ПЛК обеспечить соответствие разработки техническим требованиям, предъявляемым потребителями, и даже ввести дополнительные функции.
По разным оценкам до 80% PLC-рынка обслуживается программными продуктами, реализующими в той или иной мере этот стандарт.
<number>
Notes: <number>

## Slide 18: Инструментальные системы программирования контроллеров
В последние 3-4 года реализации стандарта МЭК 61131-3 в виде дополнительных компонентов появились и в ряде SCADA-систем (Factory Suite/InControl, FIX/Paradym-31, WinCC/WinAC, TraceMode и др.).
Программирование на пяти языках МЭК 61131-3 рассмотрим на примере систем Concept и Unity Pro разработанных компанией Schneider Electric.
Системы Concept и Unity Pro относятся к классу CASE-систем, Computer Aided Software Engineering – система компьютерной поддержки программирования.
Название инструментальной системы | Фирма-производитель
CoDeSys | (Smart Software Solutions, Германия)
ACCON-ProSys | (Deltalogic, Германия)
OpenDK | (Infoteam Software, Германия)
PUMA | (KEBA, Австрия)
SUCOsoft S340 | (Klokner-Moeller, Германия)
NAIS CONTROL | (Matsushita AC, Германия)
PDS7 | (Philips, Нидерланды)
SELECONTROL | (Selectron Lyss, Швейцария)
Soft Control | (Softing, Германия)
ISaGRAF | (CJ International, Франция)
Concept | (Schneider Electric, Франция)
Unity Pro | (Schneider Electric, Франция)
Инструментальные программные системы, реализующие стандарт IEC 61131-3
<number>
<number>

## Slide 19: Примеры программы на языках FBD, LD, SFC, ST, IL
Описание условия задачи
Необходимо управлять перемещением горизонтального крана.
Имеется три дискретных входа системы управления («кнопки без памяти»):
ON_LE – начать перемещение влево;
ON_RI – начать перемещение вправо;
STOP – остановить движение.
Имеется два выхода для исполнительных механизмов:
MOT_LE – перемещение крана влево;
MOT_RI – перемещение крана вправо.
Двигаясь в одном направлении, кран не воспринимает команду изменения направления перемещения. Чтобы изменить направление перемещения, кран необходимо остановить.
Одновременная подача единичных изменений на выходы не допускается.
<number>
<number>
ON_LE
ON_RI
MOT_LE
MOT_RI
STOP

## Slide 20
<number>
СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА
В CONCEPT

## Slide 21: Окно редактора переменных для программ на FBD, LD, SFC, ST, IL (Concept 2.5 )
<number>
<number>

## Slide 22: Решение на языке LD (Concept 2.5 )
<number>
<number>

## Slide 23: Решение на языке FBD (Concept 2.5 )
<number>
<number>

## Slide 24: Решение на языке SFC (Concept 2.5 )
<number>
<number>

## Slide 25: Решение на языке ST (Concept 2.5 )
mot_le:=(on_le OR mot_le) AND NOT mot_ri AND NOT stop;
mot_ri:=(on_ri OR mot_ri) AND NOT mot_le AND NOT stop;
<number>
<number>

## Slide 26: Решение на языке IL (Concept 2.5 )
<number>
LD on_le
OR mot_le
ANDN mot_ri
AND stop
ST mot_le
LD on_ri
OR mot_ri
ANDN mot_le
AND stop
ST mot_ri
<number>
LD on_le
ANDN mot_ri
S mot_le
LD stop
R mot_le
LD on_ri
ANDN mot_le
S mot_ri
LD stop
R mot_ri

## Slide 27: Этапы программирования ПЛК в среде Concept 2.5
Программирование и выбор аппаратной конфигурации ПЛК могут быть выполнены при помощи персонального компьютера, играющего роль программирующего устройства – программатора, как в режиме “Online” (с подключенным ПЛК), так и в режиме “Offline” (с отключенным ПЛК, т. е. только на ПК).
Работа над проектом в пакете Concept может осуществляться на различных уровнях и ветвях независимо:
<number>
<number>
на уровне конфигурирования ПЛК
на уровне программы
на уровне проекта
на уровне секции

## Slide 28: Секция в Concept 2.5
<number>
Программа или проект состоит из одной или нескольких секций, при помощи которых определяется специфика функционирования отдельных компонентов и системы в целом. В программе указывается порядок выполнения секций, характеризуются переменные, константы, литералы (числа).
Секция предназначена для описания способа функционирования одного из технологических объектов в системе. Секции могут быть запрограммированы на различных языках, которые поддерживаются стандартом IEC 61131-3, а также на некоторых языках, не поддерживаемых этим стандартом (например, язык LL984).

## Slide 29: Этапы разработки проекта в системе Concept (этап 1)
Загрузка системы Concept. Система Concept загружается из Windows. Работа начинается с составления нового проекта: подайте команды File, New project. Для внесения изменений, дополнений и т.д. этот проект в дальнейшем открывайте командой File, Open project.
Следует помнить, что программные системы Concept, Concept DFB, SIM16 и SIM32 (эмуляторы) не могут быть открыты одновременно. Поэтому прежде чем открыть пакет Concept, необходимо решить, чем пользоваться для тестирования программы: ПЛК или эмулятором. Если предполагается использовать эмулятор SIM16, следует убедиться в том, что эмулятор находится в активном состоянии (simulator ON); и он должен быть отключен (simulator OFF), если для тестирования будет использоваться ПЛК.
После этого можно выполнить запуск из Windows системы Concept или Concept DFB.
Для SIM32 этого можно не делать.
<number>
<number>

## Slide 30: Этапы разработки проекта в системе Concept (Этап 2)
Описание аппаратной конфигурации. Описание аппаратной конфигурации ПЛК выполняется с помощью меню Configurator, которое позволяет указать
тип ПЛК (PLC Туре),
объекты удаленного ввода/вывода (RIO),
распределенного ввода/вывода (DIO),
локальные объекты ввода/вывода,
параметры канала связи с ПЛК.
<number>
<number>

## Slide 31: Этапы разработки проекта в системе Concept (этапы 3 и 4)
Этап 3. Программирование. Для подготовки одной или нескольких секций программы на одном из выбранных языков программирования подают команду File, New section (создать новую секцию). Затем на выбранном языке составляют программу. Далее используют команды Objects, определяемые пунктом главного меню.
При необходимости внесения изменений и дополнений используют команду File, Open section (вызов секции программы, сохраненной ранее).
Этап 4. Сохранение файлов проекта. Если проект надо сохранить впервые, то следует воспользоваться командами File, Save project as и присвоить имя проекту (name.prj – имя проекта). В дальнейшем для сохранения проекта достаточно будет подать команды File, Save project.
<number>
<number>

## Slide 32: Этапы разработки проекта в системе Concept (этап 5)
Этап 5. Загрузка и тестирование. Для установления логической связи между ПК и ПЛК подают команды Online, Connect.
После установления логического соединения ПК с ПЛК осуществляется тестирование на эквивалентность параметров конфигурации системы Concept с реальными аппаратурными ресурсами ПЛК. В случае их несоответствия появится сообщение об ошибке.
Загрузите проект в ПЛК с помощью команд Online, Download.
Подайте команды старта ПЛК Online, Online control panel (Start).
Выполните тестирование программы средствами, доступными в пункте главного меню Online.
Исправьте ошибки, обнаруженные в программе.
Загрузите измененные сегменты в ПЛК по командам Online, Download changes.
Далее осуществите анимацию, используя команды Online, Animate.
<number>
<number>

## Slide 33: Этапы разработки проекта в системе Concept (этапы 6 и7)
Этап 6. Оптимизация и отключение. После нескольких операций внесения изменений в программу и повторной ее загрузки рекомендуется провести оптимизацию той области памяти, в которой хранятся тексты программ, после чего оптимизированная программа снова загружается в ПЛК последовательностью команд: File, Close project; Optimize project, Open project.
Проверьте размер области данных программы и измените его, если это необходимо.
После загрузки, тестирования и возможной оптимизации программы следует отключить логическую связь между ПК и ПЛК, используя последовательность команд ПЛК Online, Online control panel (Stop), затем Online, Download, Online, Disconnect. Программа теперь будет работать автономно.
Этап 7. Документирование. Подготовьте комплект документации, File, Print, File, Close project.
<number>
<number>

## Slide 34
<number>
СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА
В UNITY PRO

## Slide 35: Окно редактора переменных для программ на FBD, LD, SFC, ST, IL (Unity Pro )
<number>
<number>

## Slide 36: Решение на языке LD (Unity Pro )
<number>
<number>

## Slide 37: Решение на языке FBD (Unity Pro )
<number>
<number>

## Slide 38: Решение на языке SFC (Unity Pro )
<number>
<number>

## Slide 39: Решение на языке ST (Unity Pro )
<number>
<number>

## Slide 40: Решение на языке IL (Unity Pro )
<number>
<number>

## Slide 41: Программное обеспечение
Unity Pro поддерживает все 5 языков по стандарту МЭК, графическое программирование, расширенные контекстные подсказки и многочисленные помощники (wizards) для ввода данных. Встроенный симулятор позволяет сразу же тестировать созданные приложения без непосредственного подключения к реальному ПЛК. На этапе эксплуатации, готовые к использованию диагностические средства позволяют отображать ошибки и сбои с автоматическим обнаружением их источника.
<number>

## Slide 42: Инструментальная система Unity
Простая в обращении и многофункциональная инструментальная система “все в одном”
Инструментальная система Unity Pro позволяет раскрыть и по достоинству оценить преимущества, предлагаемые современным графическим интерфейсом при работе под управлением операционной системы Windows XP или Windows 2000:
прямой доступ к инструментам и информации;
стопроцентная графическая настройка конфигурации;
настраиваемая панель инструментов и пиктограммы;
функции drag & drop и масштабирования;
встроенное окно диагностики.
<number>

## Slide 43: Инструментальная система Unity (Unity Pro )
Все преимущества стандартизации
Инструментальная система Unity Pro предлагает полный набор инструментов и функций, необходимых для структурирования приложения в соответствии с особенностями процесса или агрегата. Программа разбита на иерархически упорядоченные функциональные блоки, содержащие:
область программы;
таблицы анимации;
экраны оператора;
гиперссылки.
Основные часто используемые функции можно запрограммировать в пользовательских функциональных блоках (DFB) на языках МЭК 61131.
<number>

## Slide 44
Все модули оптимизированы и в точности отвечают всем требованиям, уменьшая время, необходимое на разработку и отладку на месте одновременно оптимизируя качество:
функциональные модули можно многократно использовать в приложении и применять XML для импорта/экспорта между проектами;
функциональные блоки легко “перетаскиваются” в проект из библиотеки при помощи “мыши” – технология drag & drop;
автоматическое обновление экземпляров блоков в теле программы при изменениях в библиотеке (опционально).
Экономия времени благодаря возможности многократного использования модулей
<number>
Инструментальная система Unity (Unity Pro )

## Slide 45: Инструментальная система Unity (Unity Pro )
Гарантия высочайшего качества
Встроенная функция эмулятора ПЛК позволяет в точности воспроизвести поведение программы ПЛК на компьютере.
Эмулятор поддерживает все необходимые средства отладки, позволяющие добиться максимального качества перед установкой:
пошаговое выполнение программы;
контрольные точки остановки программы и точки проверки изменения переменных;
анимация в реальном времени для проверки переменных и логики во время работы.
<number>

## Slide 46: Инструментальная система Unity
Изменения, сделанные в режиме он-лайн, можно сгруппировать в автономном режиме на компьютере и сразу все их загрузить напрямую в ПЛК, чтобы все изменения учитывались в одном цикле сканирования.
Расширенный диапазон функций обеспечивает точное управление вашими операциями и экономит время:
журнал истории действий оператора в системе Unity Pro, хранящийся в защищенном файле;
профайл пользователя и защита паролем;
интегрированные рабочие экраны оператора.
<number>
Снижение времени вынужденного простоя
Инструментальная система Unity Pro поддерживает библиотеку DFB для диагностики работы приложения.
Интегрированные в программу функциональные блоки используются (в зависимости от их назначения) для мониторинга условий безопасной работы и развития процесса во времени. В окне программы в хронологическом порядке выводятся все сообщения о неисправностях системы и об ошибках приложения с меткой времени, когда они произошли. Из этого окна можно одним щелчком “мышки” запустить редактор для устранения ошибок в программе (поиск ошибок в исходном тексте).

## Slide 47
<number>
Лекция закончена.
Спасибо за внимание!
<number>